TRANSPORTA LĪDZEKLIS  ar akumulatoru

Pirms lietošanas lūdzam uzmanīgi izlasīt dodo instrukciju un saglabāt to turpmākai lietošanai. Saglabājiet  iepakojumu. Maziem bērniem ir paredzētas tikai mašīnas ar pieaugušo tālvadības pulti, pārējie modeļi nav paredzēti bērniem virs 3 gadu vecuma.Maksimālā slodze ir 25-35  kg un ir atakrīga no modeļa.

Pirms pirmās lietošanas atvērt sēdekļa spilvenu un pieslēgt akumulatora vadus šādā secībā: sarkans pie sarkana, melns pie melna. Nekad nepieslēgt sarkano vadu pie melnā, vai viena vada galu pie otra- tas var izraisīt saslēgšanu.Pirms sākt uzlādi pārliecināties, ka visi pāslēdzēji atrodas pozicijā OFF.

Kontaktrozete atrodas aizmugurējā vai apakšējā daļā atkarīgi no modeļa. Nepieļaut ūdeni kontaktlīgzdu tuvumā.Uzlādes ierīci pieslēgt pie kontaktrozetes, pēc tam tikai pie elektriības avota. Nemanipulēt ar transporta līdzekli tā uzlādes laikā.Pirms pirmās lietošanas aukumulators jāuzlādē pilnīgi. Akumulators jāuzlādē 8-12 stundu laikā, bet ne ilgāk par 15 stundām.Nepārsniegt maksīmālo uzlādes laiku, tas var sabojāt akumulatoru.Uzlādei izmantot tikai to ierīci, kas ir kompelektā. Uzlādes laikā akumulators un ierīce var nedaudz sasilst (двя 60°С), bet ja kāds no tiem paliek pārāk karsts, nekavējoties atslēgt uzlādes ierīci no elektriskā tīkla un pārbaudīt. Pārtraucot lietošanu, pirms ilgas glabāšanas, mašīna ir jāuzlādē pilnīgi un atkārtot to katru mēnesi – lai pagarinātu ierīces lietošanas laiku.Izmantot tikai oriģinālus komplektā esošus elementus un aksesuārus.Nelietojiet rotaļlietu, ja redzat akumulatora izlādes pazīmes (transporta līdzeklis iet lēnām), jo tas saīsinās tā dzīvi. Ja akumulators ir izlādējies, to vajadzētu pēc iespējas ātrāk uzlādēt.Neizmantojiet akumulatoru citiem mērķiem un  uzlādējiet to tikai ar oriģinalu lādētāju. 
Ja transporta līdzeklis pārtraukusi braukt un akumulatoru nevar uzlādēt, pārbaudiet vai drošinātājs ( ja tāds ir aprīkojumā) nav izpūstis.Drošinātājs atrodas zem sēdekļa, netālu no akumulatora.

Transporta līdzeklis ir jālieto uzmanīgi un piesardzīgi, tas prasa noteiktas iemaņas vadīšanā, pirms lietošanas bērns ir attiecīgi jāinstruktē, lai izvairītos no sasitumiem un traumām, avārijām , trešo personu ievainojumiem un transporta līdzekļa bojājumiem. Lietošana atļauta tikai pieaugušo uzraudzībā! Izstrādājuma iepakojums un tam piedērošie elementi nedot bērniem, pēc noņemšanas iznīcināt vai glabāt bērniem nepieejamā vietā. Uzlādes ierīce nav rotaļlieta-nedot to bērnam!Lai pareizi saliktu un lietotu transporta līdzekli, uzmanīgi iepazīstieties ar grafiskajiem zīmējumiem oriģinālajā instrukcijā.

AKUMULATORS.

Visbiežāk akumulators atrodas zem transportlīdzekļa sēdekļa - noņemiet vai atskrūvējiet sēdekli vai pārsegu zem sēdekļa un pievienojiet akumulatoru, savienojot savienotājus vai savienojot vadus ar akumulatora spailēm. Dažos transportlīdzekļos akumulators var atrasties zem pārsega - tad jums ir jāatskrūvē skrūves, jānoņem pārsegs un jāpievieno akumulators vai savienotājs - atkarībā no modeļa. 
Regulāri pārbaudīt bateriju spriegumu. Sprieguma kritums zem norādītajām vērtībām var neatgriezeniski sabojāt akumulatoru:6V4Ah, 6V4,5Ah,6V7Ah,6V10Ah spriegums 6,5-6,3, 6V7Ahx2, 6V10Ahx2, 12V7Ah, 12V10Ah spriegums 13,1-12,6).Lai nesabojātu akumulatoru, neizlādējiet to zem norādītajiem datiem. 
Akumulatoru nedrīkst atstāt bez uzlādes ilgāk par 48 stundām, un vislabāk to uzlādēt uzreiz pēc izlādes - tas pagarinās tā kalpošanas laiku.Tukša un nepietiekami uzlādēta akumulatora lietošana ir kaitīga akumulatoram, jo izraisa aktīvās vielas izdalīšanos no plāksnēm (pazīme: nosēdumiem bagāts, tumšs elektrolīts) vai akumulatora plākšņu sulfatēšanos (balti plankumi uz plāksnēm). 
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI • Jebkurš mēģinājums izjaukt vai pārveidot akumulatoru var sabojāt to un būt bīstams lietotāja veselībai vai izraisīt aizdegšanos • Pirms akumulatora ievietošanas vienmēr atvienojiet galveno strāvas padevi. Pretējā gadījumā var gadīties elektrošoks. • Nepievienojiet akumulatoru sistēmai, kuras spriegums atšķiras no akumulatora nominālā sprieguma. • Akumulatoru nevar izmantot kā maiņstrāvas sprieguma avotu (šim nolūkam ir nepieciešama papildu ierīce, piemēram, UPS). • Nenovietojiet akumulatoru karstuma vai uguns tuvumā. UZMANĪBU Neglabājiet un nelietojiet akumulatoru vietās, kur: •  apkārtējā temperatūra ir zemāka par -40 ° C vai augstāka par +50 ° C. • vietās, kur krīt tiešie saules stari; • kur akumulators būs mitrs  • kodīgu gāzu klātbūtne • putekļainas vai piesārņotas vietās • vietās, kur akumulators tiks pakļauts triecieniem / triecieniem. Akumulators jāuzglabā sausā, tīrā un vēsā vietā.

BATERIJU SAVIENOŠANA. Virknes slēgums: savienošanai izmantojiet vienādas ietilpības akumulatorus. Savienojot akumulatorus virknē, tiek summēti to spriegumi. Kad baterijas ir savienotas virknē, maksimālā strāvas efektivitāte būs vienāda ar vājākās baterijas maksimālo efektivitāti. PIEZĪME: 1. Baterijas ar dažādu nominālo ietilpību nevar savienot.2. Nejauciet vecās un jaunās baterijas 3. Nejauciet dažādu ražotāju baterijas 4. Nepievienojiet akumulatorus ar dažādu uzlādes līmeni (katrs akumulators vispirms jāuzlādē atsevišķi) 5. Uzstādāmās baterijas jāuzlādē vismaz 12 stundas. Paralēlais slēgums: izmantojiet tāda paša sprieguma baterijas. Bateriju savienošana paralēli palielina to jaudu. Kad baterijas ir savienotas paralēli, to spriegums nemainās. Lādēšana 1. Uzlādes spriegumam jābūt: • 2 V akumulatoram: 2,35 - 2,45 V • 6 V akumulatoram: 7,05 - 7,35 V • 12 V akumulatoram: 14,1 - 14,7 V 2. Lādēšanas strāvai nevajadzētu būt lielākai par 25 % no akumulatora jaudas Izlāde Ja akumulators ir pārāk izlādējies, tas samazina tā enerģijas uzkrāšanas jaudu, jaudu un kalpošanas laiku. Pārmērīga izlāde var būt arī izlādēta akumulatora ilgstoša atstāšanas bez uzlādes rezultāts. Pārāk stipri izlādētās baterijas daļēji un neatgriezeniski zaudē savu jaudu. PIEZĪME: Kad akumulators ir izlādējies, nekavējoties to pilnībā uzlādējiet (vēlams 48 stundu laikā).

Pareiza izstrādājuma (elektrisko un elektronisko ierīču atkritumi) iznīcināšana.Marķējums uz izstrādājuma vai ar to saistītie teksti norāda, ka pēc tā kalpošanas laika to nevajadzētu izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nekontrolēta atkritumu saglabāšana neradītu kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzu, atdaliet produktu no cita veida atkritumiem un pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālo resursu atkārtotu izmantošanu kā pastāvīgu praksi. Pārstrādājot šo produktu, mājsaimniecības lietotājiem ir jāsazinās ar mazumtirgotāju tirdzniecības vietā, kur viņi nopirka produktu, vai vietējās pašvaldības aģentūrā.

Šīs ierīces strāvas adapteris ir paredzēts tikai iekštelpām. Izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā iekļauto strāvas adapteri, nelietojiet citus strāvas adapterus. Nelietojiet bojātu barošanas avotu un nemēģiniet to labot pats. Nepakļaujiet strāvas adapteri ūdenim vai citiem fiziskiem elementiem. regulāri pārbaudiet, vai strāvas adapteris, tā vads un kontaktdakša nav bojāti. Nevelciet vadu, nelieciet vadu, pasargājiet strāvas padevi no krišanas - tas var to sabojāt. Katra barošanas avota korpusā ir plāksne ar modeli, spriegumu un citu svarīgu informāciju. 
Pēc transportlīdzekļa uzlādes nekavējoties atvienojiet strāvas padevi no strāvas avota, atstājot to strāvas avotā, tas var sabojāt.

Krāsoti transportlīdzekļi: lai iegūtu perfektu gludumu un efektu kā īstā automašīnā, krāsu var būt nepieciešams pulēt. Jūs varat izmantot pulēšanas līdzekļus (mēs iesakām BOLL pulēšanas pastas modeli B200) un mīkstu pulēšanas lupatiņu.

Melni transportlīdzekļi: lai iegūtu perfektu gludumu un efektu kā īstā automašīnā, var būt nepieciešams pulēt virsbūvi. Jūs varat izmantot pulēšanas līdzekļus (mēs iesakām K2 SPECTRUM, unikālu ātru detaļu un šķidru vasku) un mīkstu pulēšanas lupatiņu.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA  IEDARBINĀŠANA:
1. Ieslēdziet ON / OFF slēdzi ON pozīcijā  (atkarīgi no modeļa, un ja tāds ir aprīkojumā)
2. Pārslēdziet UP / DOWN slēdzi uz UP , ja vēlaties braukt uz priekšu, un DOWN – ja atpakaļ.
3. Nospiediet gāzes pedāli. Transporta līdzeklis bremzē kājas noņemšanas no gāzes pedāļa.

TĀLVADĪBAS PULTS (jā ir aprīkojumā)
Lai sāktu tālvadību: Pārslēdziet mašīnu uz REMOTE CONTROL, ieslēdziet tālvadības pulti
Vadība (ON) un slēdžu vadīšana no tālvadības pults (augšup, lejup, pa kreisi, pa labi).

Pirms braukšanas iepazīstiniet bērnu ar transportlīdzekļa konstrukciju un darbību. Bērnam jāzin, kā sākt braukšanu, kā vadīt un kā apturēt transportlīdzekli.  Rotaļlieta jāizmanto piesardzīgi, drošības noteikumu neievērošana var izraisīt kritumu, transportlīdzekļa bojājumu vai kaitējumu sev vai trešajām personām. Ir jāizmanto ķiveres,ceļgalu un elkoņu aizsargi. Neizmantot transportlīdzekli vētra laikā, kā arī uz grants ceļiem, uz zāliena un uz smiltīm. Vadīšana ar tālvadības pulti jāveic drošā attālumā no mašīnas.

Ispējamās tehniskās problēmas:

*Mašīna nebrauc- pārbaudīt vai akumulatora izejošais kontakts ir pareizi pieslēgts.

*Mašīna brauc pārāk lēni- pārbaudīt akumulatora uzlādes līmeni.

*Akumulatoru nevar uzlādēt pilnīgi- pārbaudīt vai uzlādes ierīce labi darbojas.

Svarīgi!

Visas darbības ar akumulatoru var veikt tikai pieaugušais, neļaut to darīt bērniem. Bērni var braukt tikai pieaugušo uzraudzībā. Braukšanas laikā bērnam jāvalkā aizsardzības aprīkojums.Salikt  izstrādājumu var tikai pieaugušais, pirms lietošanas pārliecināties, ka transporta līdzeklis ir pareizi samontēts un visi elementi labi darbojas.Mašīna ir paredzēta braukšanai tikai pa gluda seguma ceļu, piem. asfālts.  Neļaut bērnam braukt ar mašīnu nedrošās un bīstamās vietās, t.i., piem., iela, ceļš, slīpas virsmas, gar baseinu. Neturēt tuvumā sīkus priekšmetus. Nepiekraut transporta līdzekli, ievērot tā maksimālo slodzi.Nepārslēgt virziena pogu uz priekšu/atpakaļ braukšanas laikā-sākumā ir jāpstājas.Neļaut bērnam stāvēt uz sēdekļa vai uz pedāļa.

Ievērot šādus noteikumus:

*neiedarbināt transportlīdzekli, ja tas ir atdūries pret kādu šķērsli -nekavējoties izslēgt dzinēju.

*transportlīdzeklis drīkst pārvietoties tikai ar akumulatora palīdzību, nedrīkst to stumt vai vilkt. Ja braukšanas laikā akumulators izlādējas- līdz uzlādes vietai tā ir jānes!

* Jāapsēžas pareizi, pretēja gadījumā var izrausīt daļu bojājumus.

* Nelietot transporta līdzekli lietainā laikā, nepakļaut to ūdens iedarbībai.

* Ja transporta līdzeklis netiek lietots, izslēgt “POWER” pogu. Ja netiek lietots ilgā laika periodā, izņemt akumulatoru.

Drošības noteikumi, ja tiek izmantotas baterijas:

Izmantot tikai norādīta tipa baterijas. Nejaukt vecās un jaunās baterijas. Nejaukt dažādu tipu baterijas ( alkoline, carbon cink vai akumulatora). Baterijas var instalēt tikai pieaugušais. Nerādīt īssavienojmus. Nievietot baterijas pareizā polaritātē.Nemest baterijas ugunī, tas  var eksplodēt! Izņemt baterijas no ierīces, ja tā ilgi netiek lietota.Izlietotas baterijas izmest tam paredzētajās vietās un nejaukt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Ražotājam ir tiesības veikt labojumus vai izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā vai aprīkojumā.

Svarīgi!

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar izstrādājuma lietošanas instrukciju. Pārdevējs neatbild par preces trūkumiem, ja bojājumi radušies preces nepareizas lietošanas vai nevērīgas uzglabāšanas rezultātā, prece jau tikusi atvērta un remontēta citā uzņēmumā, prece ir mehāniski bojāta, bojājums radies pārsprieguma, ūdens vai uguns bojājumu vai citu no ražotāja neatkarīgu apstākļu rezultātā, nav saglabāts preces pirkuma čeks vai rēķins.Preces ražotājs vai pārdevējs nenes atbildību par lietotāja nekorektas rīcības rezultātā radītām sekām.Pretenzijas par preces neatbilstību nav attiecināmi uz preces distošām detaļām , dabīgo nolietojumu ,  papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem ( baterijas, akumulatori) un citiem piederumiem ar ieronbežoto  resursu .Lūdzam ievērot, ka jebkura produkta lietošana nozīmē, ka patērētājam ir atbilstošas ​​zināšanas par priekšmetu un tā īpašībām. Analfabēti, nemācīti cilvēki, kā arī personas ar garīga vai fiziskā rakstura traucējumiem var lietot produktus tikai pēc rūpīgas instruktāžas un / vai aizbildņa uzraudzībā.

Ražots Ķīnā. Importētājs un ir norādīts uz uzlīmēs izstrādājuma apakšdaļā

Izplatītājs : SIA “GLOSK”, Ventspils iela 4, Rīga.