Autosēdeklis 2 un 3 grupa    BOOSTER SEAT

Paredzēts bērniem no 15 līdz 36 kg

Šis bērnu autosēdeklis paredzēts lietošanai ar trīspunktu drošības jostām uz automašīnas aizmugurējā sēdekļa. Novietojiet bērnu  sēdekli un automašīnas aizmugurējā sēdekļa. Drošības jostas vidukļa daļai jābūt izvilktai zem elkoņu balstiem. Diogonālajai  jostai jābūt virs bērna pleca,  zem elkoņu balsta 2 grupas bērniem (15-25 kg) un virs elkoņu balsta 3 grupas bērniem (22-36 kg)

Tehniskās drošības instrukcija

Uzmanību! Uzmanīgi izlasiet doto instrukciju pirms bērna autosēdekļa  lietošanas un glabājiet to drošā vietā turpmākai informācijai. Dotās instrukcijas neievērošana var radīt bīstamību Jūsu bērnam. 2 un 3 grupas bērnu autosēdekļa uzstādīšana pieļaujama tikai ar seju braukšanas virzienā un automašīnās ar trīspunktu drošības jostām.

Cietās un plastikāta drošības sistēmas komponentus nepieciešams novietot tadā veidā, lai lietošanas laikā tie nenokļūtu zem automašīnas sēdekļa kustīgajām daļā vai durvīs. Pāliecinietoies , vai  jostas ar kurām drošības sēdeklis stiprināts pie automašīnas ir stingri savilktas un noregulējiet jostas, kas pietur bērnu. Uzmanīties, lai jostas nesagriežas. Parliecinieties vai vidukļa drošības jostas iet tik zemu, cik vien tas iespējams. Tā lai bērna dibens atrodas ērtā stāvoklī. Nomainiet drošības sēdekli, ja tas ir cietis autoavārijā. Izmainīt drošības sēdekļa konstrukciju, pievienot kaut kādā veida jaunus komponentus bez kompetentu speciālistu vai neievērojot ražotāja uzstādīšanas instrukciju ir bīstami. Lai bērns neiegūtu apdegumus, izvairieties no tiešas saules staru iedarbības uz sēdekļa. Neatstājiet bērnu drošības sēdeklī bez uzraudzības. Pārliecinieties vai bagāža un citi priekšmeti, kas var radīt draudus bērnam automašīnas sadursmes laikā, ir pareizi novietoti un droši. Nelietojiet drošības sēdekli bez vāka. Neaizvietojiet krēsla vāku ar kādu citu matriālu, ko nav ieteicis ražotājs, jo tas spēlē izšķirīgu lomu sistēmas efektivitātes darba nodrošināšanā. Ja rodas kaut kādas šaubas uzstādot un pareizi lietojot sēdekli , griezieties pie ražotāja. Ja vien iespējams, vienmēr bērnu drošības sēdekli uzstādiet uz aizmugurējā sēdekļa, kaut arī ceļu satiksmes noteikumos pieļaujas bērnu drošības sēdekļa lietošana arī uz priekšējā sēdekļa. Pārliecinieties vai drošības jostas ir piesprādzētas. Vienmēr pārbaudiet vai nav jostas fiksatora ēdiena atliekas vai kādi citi atkritumi. Nevelciet bērnam pārāk daudz apģērba.

UZMANĪBU! Dotais autosēdeklis ir universāla bērnu aizsardzības sistēma. Tas atbilst Nr.44/04 normām. Ja automašīna atbilst bērnu drošības universālai sistēmai, tad šis autosēdeklis būs ideāls komponents. Šo autosēdekli drīkst lietot automašīnās, kas aprīkotas ar trīspunktu statiski vai autotomātiski savelkošām jostām ar bloķēšanas funkcijuatbilstoši OOH/EEK  Nr 16 vai citiem līdzvērtīgiem standartiem. Ja rodas kādas šaubas versieties pie ražotāja vai pie šī krēsla pārdevēja.

Pretenziju iesniegšanas noteikumi.

1. Pretenziju piestādīšanas termiņš no pirkuma brīža ir 24 mēneši.

2. Pretenzijas apmierināšanas kārtībā preces remontu veic ražotājs vai oficiālais izplatītājs,par kuru informē pārdevējs. Izstrādājumu pieņem remontam tikai tīrā stavoklī.

3. Remonts netiek veikts ,ja:

- Ir bojājumi,kas radušies pavirši lietojot sēdekli un neievērojot lietošanas instrukcijas noteikumus

- Ja mēģināts pašu spēkiem veikt remotu

- Ja ir mehāniski , termiski bojājumi;

- Detaļu dabīgā nolietojumā gadījumā

- Ja ir bojājumi, kas radušās pakāpeniski progresējot un attīstoties agrāk izveidotiem bojājumiem, kas savulaik  nebija novērsti autosēdekļa īpašnieka vainas dēļ .

4.Garantija neattiecas uz audumu vai citiem elementiem, pakļauti dabiskajam nolietojumam un ekspluatācijai.

Preces ražotājs ir norādīts uz iepakojuma.  Izplatītājs  SIA “GLOSK” Ventspils  4,Rīga.Tālr. 67807047